广州市燃气设施建设监督管理办法（试行）

第一章  总则

第一条（立法目的）为理顺部门职能，加强燃气设施建设管理，确保燃气设施的建设质量和安全生产，保障人民群众生命和财产安全，根据《城镇燃气管理条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《广州市燃气管理办法》《广州市压力管道安全管理规定》等有关法律法规及规章，结合本市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）本市行政区域内燃气设施的规划、建设及监督管理，适用本办法。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本办法。

第三条（燃气工程的定义）本办法所指燃气设施，是指人工煤气生产厂，燃气储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、市政燃气管网等的总称，包括市政燃气设施、庭院燃气设施和共用燃气设施以及户内燃气设施等。

本办法所指燃气工程，是指燃气设施及其附属配套设施（含用房）的新建、改建、扩建工程。

第四条（“三同时”原则）新建、改建、扩建住宅、保障性住房、高层商住楼和宾馆、饭店等餐饮服务业以及其他行业中需要使用燃气的建设工程，建设单位应当配套建设燃气设施，并与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收。

餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

第五条（鼓励科技创新原则）鼓励采用先进的科学技术、先进工艺和管理方法，提高燃气设施建设质量和安全生产水平。

第六条（信息共享原则）燃气行政主管部门及住房和城乡建设、规划和自然资源、交通运输、水务、生态环境、市场监督管理、应急管理、消防等政府相关部门应当按照相关规定和要求，加强燃气设施建设的企业资质、施工许可、监督管理等各类审批及非审批信息的共享。

上述责任主体单位应当遵守全市统一的技术标准和规范，确保信息基于市政务信息共享平台有效实现互联互通。

燃气行政主管部门应当牵头开发设计相关的管理平台，通过市政务共享信息平台报送信息。

按照国家、省有关规定和模板公开、共享的，同时通过燃气设施建设信息共享平台共享。

第二章  职责与规划

第七条（主管部门）燃气行政主管部门按照相关法律法规的要求负责燃气工程的设计、建设（含安装、改造、维修）、验收、检验检测、应急救援的监督管理。

小区庭院管网及户内燃气设施作为主体房屋建筑工程的附属设施按照相关法律法规要求，统一由建设行政主管部门监督管理。

对于国务院特种设备目录范围内燃气压力管道的监督管理，按照燃气压力管道的类别进行划分。其中燃气行政主管部门负责市政燃气压力管道的使用登记和检验检测监督管理，其他燃气压力管道的监督管理由市场监督管理部门负责实施。

发展改革、财政、规划和自然资源、交通运输、水务、生态环境、应急管理、消防等政府相关部门按照职责分工，协助做好燃气工程建设相关的监督管理工作。

第八条（市、区职权划分） 国家、省、市重点工程（不含区投资或由区实施）、建设地点跨区的工程由市燃气行政主管部门或市建设行政主管部门监督管理，其他工程由所在区人民政府根据各区情况安排相关主管部门负责。

燃气工程所在地的街道办、镇政府应当为建设行政主管部门或燃气行政主管部门开展工作提供协助，同时按照要求负责市、区级项目以外的工程。

第九条（发展规划的制定）市燃气行政主管部门负责会同有关部门，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划、地下管线综合规划以及能源规划，组织编制全市燃气设施建设发展规划并征求相关行政管理部门及燃气经营企业的意见，经市人民政府批准后组织实施。

经批准的燃气设施建设发展规划，任何单位和个人不得擅自变更。确需变更的，应当按照前款规定的程序报批。

第十条（年度建设计划）建设单位应当向市或者区的燃气行政主管部门报送符合发展规划的年度建设需求，燃气行政主管部门将其依法纳入编制的年度建设计划，建设单位应当按照计划要求及时开展投资建设。

第十一条（行政审批把关）对燃气发展规划范围内的燃气工程，规划和自然资源主管部门在依法核发规划手续前，建设单位应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求相应市或区燃气行政主管部门的意见。

燃气行政主管部门应当在收到规划和自然资源主管部门征求意见后5个工作日内予以明确答复。

第三章  工程建设管理

第十二条（相关单位资质要求）在本市从事燃气设施建设的施工、勘察、设计、监理、检验、检测等单位，应当依法取得相应资质等级证书，并按照资质等级许可的范围内从事燃气设施建设活动。

第十三条（从业人员资格要求）在本市从事燃气设施建设的施工、勘察、设计、监理、检验、检测等业务的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事燃气设施建设活动。

第十四条（招投标范围）燃气工程的建设、货物采购、服务、特许经营项目达到法律法规招投标规模要求的，应当按照招投标法律法规进行招投标。

第十五条（招标备案和共享）依法必须进行招标的工程，招标人应当根据市、区分工，将招标情况报燃气行政主管部门或建设行政主管部门备案。主管部门发现招标过程有违反法律、法规内容的，应当责令招标人改正。

各相关主管部门之间应当及时做好备案信息共享。

第十六条（初步设计）符合国家建设项目设计规模标准的燃气工程大中型项目应当进行初步设计，并根据职责划分报相关主管部门进行技术审查。

经审查符合规定条件的，主管部门应当自受理申请之日起二十个工作日内作出书面批复。

第十七条（工程设计）勘察单位、设计单位应当按照相关法律法规、技术规范和标准，开展燃气工程的勘察、设计工作，并依法对建设工程质量负责。

设计单位应当根据经施工图审查机构审查合格的工程勘察成果进行设计。燃气压力设施设计文件的内容应当符合特种设备有关法律法规、安全技术规范及标准的要求，图纸目录和管道平面布置图应当加盖设计单位设计出图专用章。

第十八条（施工图审查）建设单位申请燃气工程施工许可证前，应当将施工图设计文件报有施工图审查资质的机构审查。

施工图审查机构应当按照有关法律、法规，对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、绿色节能和工程建设强制性标准的内容进行审查，审查应当坚持先勘察、后设计的原则。

施工图未经审查合格的，不得使用。从事燃气工程施工、监理等活动，以及实施燃气工程质量与安全监督管理，应当以审查合格的施工图为依据。

第十九条（施工许可的项目范围）项目开工前，建设单位应当根据工程类别及市、区分工向燃气行政主管部门或者建设行政主管部门办理施工许可手续，应当办理施工许可手续的范围标准按照国家相关法律法规规定执行。

燃气工程涉及国务院批准的特种设备目录范围的燃气压力管道的，施工单位应当在施工前将拟进行的压力管道安装、改造、修理情况，按照燃气压力管道类别及市、区职责分工，告知燃气行政主管部门或市场监督管理部门。

燃气工程涉及占用或者挖掘城市道路的，须经市政管理部门同意。燃气工程涉及占用、挖掘公路埋设燃气管道的，须经交通主管部门同意，影响交通安全的，还须征得有关公安机关的同意。

第二十条（工程监理）依法必须实行监理的燃气工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的单位进行监理。工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

第四章  燃气工程质量与安全

第二十一条（质量与安全的监督管理）燃气行政主管部门及建设行政主管部门在职责范围内对工程的设计、建设（含安装、改造、修理）、验收、运行、应急救援进行监督管理，可以委托相应的工程质量与安全监督机构负责具体实施。

第二十二条（工程质量与安全监督的实施）建设单位在办理项目施工许可证时，合并办理燃气工程质量与安全监督手续。工程质量与安全监督机构在接到燃气工程开工通知后，应当及时安排人员和设备，按照相关技术规范要求，开展质量和施工安全检查，并在工程完成后出具建设工程质量监督报告、建设工程施工安全监督报告。

燃气工程涉及到国务院批准的特种设备目录的燃气压力管道的安装、改造、重大修理，应当按照燃气压力管道类别及市、区职责分工，书面告知相关主管部门后按要求到指定特种设备检验检测机构办理约检手续，由特种设备检验检测机构按照安全技术规范和标准的要求进行监督检验。相关燃气工程施工完成后，由特种设备检验检测机构出具结论为合格的燃气管道安装监督检验报告。

第二十三条（相关单位接受监督的义务）燃气工程项目的建设、勘察、设计、监理等有关单位，应当自觉接受工程质量安全监督机构对燃气工程质量和施工安全的监督。

燃气工程项目实施代建制的，代建单位除按照前款规定接受监督外，还应当按照合同约定履行建设单位的质量责任和义务，承担建设单位相应的法律责任。

第二十四条（勘察、设计单位的质量与安全责任）燃气工程勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和燃气设施建设质量、安全标准、勘察设计技术规范以及合同的约定。

燃气工程设计文件选用的燃气设施材料、设备和配件，应当注明其规格、型号、性能、使用年限等技术指标，其质量安全要求应当符合国家现行标准规定。

燃气工程设计文件如需作出变更的，应当由原设计单位或者其他取得相应资质的设计单位负责，施工单位或者其他单位不得擅自修改。

第二十五条（监理单位的质量与安全责任）燃气工程监理单位应当审查施工单位及项目管理人员、特种作业人员的质量和安全资格，审查施工组织设计中的质量安全技术措施或专项施工方案是否符合燃气工程强制性标准。

监理单位在实施监理过程中应当按照法律、法规、规章和燃气设施建设强制性标准实施监理，发现质量安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位暂停施工，并向建设单位报告。施工单位未按规定停工整改的，监理单位应及时向负责该工程质量与安全监督的机构报告。

第二十六条（施工单位的质量与安全责任）施工单位应当按照燃气工程施工图纸等设计文件、施工技术规范标准和安全技术规范标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料，不得使用未经检验或者检验不合格的材料、设备和配件。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位、监理单位提出意见和建议。

第二十七条（特种设备监督检查）市场监督管理部门、燃气行政主管部门应当根据燃气压力管道类别及市、区职责分工对压力管道的安装、改造、修理、使用的工作进行联合监督检查和监督抽查。

监督抽查中的检验检测工作可以委托具备相应资质的检验、检测机构进行。特种设备检验检测机构应当按照法律法规和国家、行业的标准，建立和完善基于数据交换、信息共享的压力管道数据管理系统，确保压力管道检验检测数据及时提交市市场监督管理部门、市燃气行政主管部门。

第二十八条（质量保障与抽查）燃气工程建设、勘察、设计、施工、监理等有关单位应当分别建立健全燃气工程质量、安全生产责任制度和建设质量、安全生产规章制度，保证本单位建设质量和安全生产条件的落实，预防建设质量与安全事故。

燃气行政主管部门及建设行政主管部门在职责范围内对燃气工程主要建筑材料、涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量及质量行为管理资料进行抽查，监督建设各方履行工程质量责任。

第二十九条（应急救援预案）建设、施工、监理单位开展燃气工程建设前，应制定应急救援预案。

燃气工程建设过程中发生质量安全事故的，建设、施工、监理单位要按照制定的应急救援预案，立即开展救援，并按规定及时报告有关部门。

市场监督管理部门、燃气行政主管部门应当按照燃气压力管道类别及市、区职责分工，指导从事燃气压力管道活动的单位建立、健全事故应急救援机制，提高风险防范能力。

第三十条（质量与安全监管措施）建设行政主管部门、燃气行政主管部门、市场监督管理部门在各自职责范围内履行质量与安全监督检查职责时有权采取下列措施：

（一）要求被检查的单位提供有关燃气设施建设质量、安全生产的文件和相关资料；

（二）进入被检查单位施工现场进行检查，向施工单位和压力管道经营、使用单位和检验检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；

（三）根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制压力管道生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；

（四）纠正施工中违反建设质量和安全生产要求的行为；

（五）检查中发现的质量事故隐患、生产安全事故隐患的，责令立即排除，重大质量安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。

（六）对有证据表明燃气压力管道及元件不符合安全技术规范要求、存在事故隐患时，以书面形式发出特种设备安全监察指令，对存在严重事故隐患或已经报废的压力管道实施查封、扣押；

（七）不属于本部门职责范围的，应当及时移送并做好记录，接受移送的部门应当及时查处。

第三十一条（投诉、控告、检举的处理）建设行政主管部门、燃气行政主管部门、市场监督管理部门接到任何单位和个人对燃气工程的质量事故、生产安全事故、质量缺陷、事故隐患的检举、控告、投诉后，应及时组织并会同有关部门进行处理。

第五章  燃气工程的验收与备案

第三十二条（施工单位的验收责任）施工单位应当建立健全燃气工程施工质量安全验收制度，严格工序管理，做好设施工程质量检查、记录和分部分项检查验收的报验工作。

施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应当通知建设单位、监理单位和建设工程质量与安全监督、特种设备检验检测机构，对隐蔽工程强度（压力）试验和严密性试验进行现场验收。

施工单位应当在工程验收合格后30日内将相关工程竣工技术资料移交市政燃气压力管道使用单位。燃气压力管道使用单位应当将其存入安全技术档案。公众聚集场所的燃气压力管道工程竣工技术资料还应当报送使用单位的行业主管部门备案。

第三十三条（监理单位的验收责任）监理单位应当建立健全燃气工程施工质量与安全平行检验制度，严格验收程序，认真做好复检核验工作，凡复检核验不合格的，监理单位有权要求施工单位进行整改以及在完成整改前不得进行下一道工序的施工。

第三十四条（燃气管网的测绘及报告）燃气工程涉及地下燃气管线工程的，建设单位应当在竣工验收前委托具有相应资质的勘测单位对燃气管网进行勘测，编制竣工测绘报告，形成准确的竣工数据文件，相关成果应符合地下管线管理的规定，满足地下管线管理的数据格式与标准要求。同时测绘报告应衔接燃气行政主管部门燃气管网地理空间数据库管理的格式和标准，并及时上传到燃气行政主管部门管理系统。

第三十五条（燃气工程竣工验收）燃气工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收。由非燃气经营企业自行建设的燃气工程，竣工验收时，建设单位应当邀请负责该燃气设施投产后营运管理的相关燃气经营企业参与验收。

燃气工程项目未经验收合格的，不得交付使用。

第三十六条（重新竣工验收）燃气行政主管部门、建设行政主管部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关燃气工程建设质量安全管理规定行为的，责令重新组织竣工验收。

第三十七条（燃气管道使用证办理）燃气压力管道使用单位应当在投入使用前30日内，按照相应类别向市场监督管理部门或者燃气行政主管部门办理使用登记，并取得使用登记证。

属于需要调试的成套设备或者机组的，使用单位可以自投入使用之日起三十日内办理使用登记手续。

第三十八条（工程档案移交）燃气工程竣工验收后，建设单位要严格按照国家有关档案管理规定，收集、整理燃气工程建设的文件资料，健全档案，并依法向城市基础设施档案管理机构和其他有关部门单位移交档案。

第三十九条（竣工验收情况备案）建设单位自燃气工程竣工验收合格之日起15日内，应当按照市、区分工，向燃气行政主管部门办理工程竣工验收情况备案。

建设单位向主管部门办理工程竣工验收情况备案应提交以下材料：

（一）燃气工程竣工验收备案表；

（二）燃气工程竣工验收报告（竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，备案机关认为需要提供的有关资料。）；

（三）燃气管道压力检验检测报告；

（四）勘测单位出具的燃气设施及管网地理信息数据成果；

（五）燃气行政主管部门颁发的燃气管道使用登记证书；

（六）建设工程规划条件核实意见；

（七）法律、行政法规规定应当由规划和自然资源、生态环境等部门出具的认可文件或者准许使用文件环境验收报告；

（八）法律规定应当由消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；

（九）施工单位签署的工程质量保修书；

（十）法规、规章规定必须提供的其他文件。

第四十条（燃气工程移交）由非燃气经营企业自行建设的燃气工程确需移交的，燃气经营企业应与移交方共同协商确定移交范围、程序等事项。

第四十一条（供气前的安全测试）管道燃气工程投入运行前，管道燃气经营企业必须进行强度试验、气密性试验复检和置换，并加强供气前的安全检查工作，保证供气安全。

第四十二条（供气）建设单位应当在管道燃气设施投入使用前到管道燃气经营企业办理有关供气手续。管道燃气经营企业应当在建设单位完成燃气工程竣工移交及供气手续后立即组织供气，不得拒绝向符合供气和用气条件的单位和个人供气。

第六章  附则

第四十三条（实施日期和有效期）本办法自 年 月 日起实施，有效期5年。